## Slide 1
GPS : IMU 융합 비교분석
white 패키지 자율주행 시스템 — gps_imu v5.8 / driving v6.7.x 기준
① 융합의 이점 ② IMU 단독 적분오차 ③ 융합 모드 노브와 검증 설계
④ 94:6 상보 게인의 원리 ⑤ rosbag 기반 AI 게인/융합비 제안
소스: ~/white_ws/src/white (ROS2 Humble, Ubuntu 22.04) | 2026-07-10

## Slide 2
0. 시스템 개요 — 데이터 흐름과 주기
gps_imu_node가 3개 센서를 융합해 /ego_state(20Hz)를 만들고 driving_node가 경로를 추종
SMC-2000 RTK GPS ─ /fix (NavSatFix, 5Hz, RTK 1cm+1ppm, 솔루션지연 0.13s 실측) ┐
iAHRS IMU ──────── /imu/data (Imu, 20Hz: 쿼터니언 자세 + 각속도) ├─▶ gps_imu_node
Arduino 엔코더 ─── /encoder (Int32, ~100Hz, 300틱/회전) ┘ │
▼
/ego_state = [lat, lon, x, y, heading, speed, 0, pitch, terrain] (20Hz)
│
driving_node: Pure Pursuit + PID 조향, 곡률/CTE 속도계획 ─▶ /cmd_vel_raw ─▶ motor_node
▪ 융합 철학: 칼만필터가 아닌 '역할 분담 + 상보 보정'
  – 위치 = GPS 우위 (RTK 2cm 절대좌표, 뒷차축 투영), 단절 시 엔코더+자이로 DR
  – 헤딩 = IMU 우위 (heading = IMU_yaw_unwrap + yaw_offset), GPS 코스가 offset을 천천히 교정
  – 속도 = 엔코더 우위, 0.5s 두절 시 GPS 변위 추정 폴백

## Slide 3
1. GPS 단독의 한계 — 왜 융합이 필요한가
데이터 주기(Hz)와 헤딩 관점
▪ ① 주기: 5Hz(0.2s 스텝) — 제어에 부족
  – driving_node 제어루프는 20Hz. GPS 단독이면 4주기 연속 같은 위치를 보고 조향 → 계단형 CTE
  – 1 m/s 주행 시 fix 간 이동 0.2m — LFD 2.3m 대비 ~9%의 위치 불확실 구간이 상시 존재
▪ ② 헤딩: GPS는 헤딩 센서가 아님 — 위치 미분(코스)만 제공
  – 정지·저속에서 코스 무의미: RTK 노이즈 2cm/0.2s = 0.1 m/s 가짜 이동 → 저속에서 방향 랜덤
  – 후진 시 코스가 차체 방향과 180° 반대 (부호 모호성)
  – 코너에서 안테나 스윙 오염: 안테나는 뒷차축+0.865m → 선회 시 ω·d 횡속도가 코스를 왜곡
  – 시간 지연: 솔루션 지연 0.13s + 변위 시간중심 0.1s = 0.23s 과거의 방향 (v5.7.1 실측)
  – → 1 m/s·요레이트 20°/s 코너에서 코스 오차만 ±5° 수준 = sin(5°)×LFD 5m ≈ CTE 0.44m
▪ ③ 가용성: RTK 단절(교량 밑·수목·전파차폐) 시 위치 자체가 사라짐

## Slide 4
1. GPS+IMU 융합의 이점
단기 정밀 IMU + 장기 무편향 GPS = 상보(complementary) 구조
항목 | GPS 단독 | GPS+IMU 융합 (현재 코드)
자세 갱신주기 | 5Hz (0.2s 계단) | 20Hz /ego_state, 엔코더 DR은 100Hz 적분
헤딩(정지/저속) | 불가 (노이즈 지배) | IMU 자세로 항상 유효
헤딩(코너) | 스윙+지연으로 ±5~10° 왜곡 | 자이로 추종(≤200°/s) + 선회보상·시간정렬 보정
헤딩(장기) | 무편향(이동 시) | GPS가 τ≈10~25s로 drift 교정 → 장기도 무편향
후진 | 180° 모호 | 엔코더 부호로 자동 처리
GPS 단절 | 위치 상실 | DR로 유지(수십 m 구간 CTE < 1m), 복구 블렌딩
기하 보정 | 안테나 위치 그대로 | 헤딩 이용 뒷차축 투영 → PP 기하 정합(곡선 0.06~0.12m 개선)
▪ 핵심: 헤딩이 있어야 GPS 위치도 좋아진다 — 뒷차축 투영·코스 시간정렬·속도 부호판정 전부 heading 의존
  – gps_imu.py 실측 성과: drift 측정 std 4.36°→2.26°, 오발동 14%→2% (v5.7.1), 곡선 CTE 원인이던 IMU 오차 3~6°→2° 목표

## Slide 5
2. IMU(DR) 단독 주행의 적분오차 — 코드
가정: 초기 원점·헤딩만 GPS+IMU로 확립(헤딩 lock), 이후 GPS 미사용 (v5.8 dr_only 모드)
# gps_imu.py cb_encoder() — DR 위치 적분 (dr_only에선 이 경로가 상시 가동)
smooth_speed = sum(self.encoder_buf) / len(self.encoder_buf) # 엔코더 5샘플 평균 [m/s]
if self.dr_active: # 레거시 DR: 헤딩도 자이로 적분
corrected_gyro_z = self.raw_imu_gyro_z - self.gyro_z_bias # ψ += (ω - b̂)·dt
self.heading += math.degrees(corrected_gyro_z) * dt
head_rad = math.radians(self.heading)
self.fused_x += smooth_speed * math.cos(head_rad) * dt # x += v·cosψ·dt
self.fused_y += smooth_speed * math.sin(head_rad) * dt # y += v·sinψ·dt
▪ 적분식: p(t) = p₀ + ∫ v(τ)·[cosψ(τ), sinψ(τ)] dτ, ψ(t) = ψ₀ + ∫ (ω − b̂) dτ
▪ 오차원 3가지 — 모두 코드에서 확인 가능
  – ① 초기 헤딩 오차 ε₀: lock 조건 spread ≤ 5°(GPS-only)/15°(ENC) → 전형적 ε₀ ≈ 1~3°
  – ② 자이로 바이어스 잔차 b: 정지 중 LPF(α=0.002, τ≈25s)로 학습하나 주행 중 온도/시간 변화로 재발생 — 잔차 0.01~0.05°/s 수준
  – ③ 엔코더 스케일 오차 s: 바퀴둘레 상수(0.848m) vs 실제(공기압·마모·슬립) ≈ 1~2%

## Slide 6
2. IMU(DR) 단독 적분오차 — 이론과 수치
v = 1 m/s 등속 직선 기준 (소각 근사)
▪ 헤딩 오차: ε(t) = ε₀ + b·t (b: 자이로 바이어스 잔차)
▪ 횡방향(경로이탈) 오차: e_lat(t) ≈ v·∫sin ε dτ ≈ v·(ε₀·t + b·t²/2) — b항은 t²로 폭주
▪ 종방향 오차: e_lon(t) = s·d(t) (거리에 비례, 선형)
경과 (v=1m/s) | ε₀=2° 기여 | b=0.05°/s 기여 (t²) | 횡오차 합계 | 종오차 (s=1%)
30 s / 30 m | 1.05 m | 0.39 m | ≈ 1.4 m | 0.30 m
60 s / 60 m | 2.09 m | 1.57 m | ≈ 3.7 m | 0.60 m
120 s / 120 m | 4.19 m | 6.28 m | ≈ 10.5 m | 1.20 m
120 s (b=0.01°/s로 학습 잘된 경우) | 4.19 m | 1.26 m | ≈ 5.4 m | 1.20 m
▪ 해석
  – 초반 30m까지는 ~1m 수준 → GPS 음영 구간 통과용으로 유효 (코드의 DR 설계 목적과 일치)
  – 이후 b·t²/2 항이 지배 → 분 단위 주행이면 수 m~수십 m 발산. 완주용 불가
  – 지배 변수는 ε₀(초기 lock 품질)과 b(출발 전 정지 학습 시간) — dr_only 실험 시 정지 30s+ 필수
  – 코너는 추가 오차: 자이로 스케일 오차 k_g면 코너 회전각 θ당 k_g·θ 헤딩 오차 가산 (예: 0.5%·360°=1.8°/랩)

## Slide 7
3. 융합 노브 3종의 작동 원리 — 코드와 식
gps_imu.py v5.8 클래스 최상단 (FUSION_MODE / POS_GPS_ALPHA / HEADING_GPS_TRUST)
FUSION_MODE = "fused" # "fused" | "gps_raw" | "dr_only"
POS_GPS_ALPHA = 1.0 # 위치 융합비 α (1.0=기존, <1=연속 상보필터, 0=순수 DR)
HEADING_GPS_TRUST = 1.0 # 헤딩 보정 강도 (0=GPS 불개입, 1=현행)
# ── cb_fix() 위치 반영부 ──────────────────────────────────────────
elif self._pos_fusion_active: # α < 1.0
self.fused_x += self._pos_gps_alpha * (rear_x - self.fused_x) # p ← p + α(GPS−p)
self.fused_y += self._pos_gps_alpha * (rear_y - self.fused_y)
# ── drift 보정부 (HEADING_GPS_TRUST 적용) ─────────────────────────
gain = min(GAIN_MAX, GAIN_BASE + |drift|/250) * self._heading_gps_trust
self.yaw_offset = normalize_angle(self.yaw_offset - drift * gain)
▪ 공통 헤딩식: ψ = ψ_IMU,unwrap + offset (main_loop, 20Hz)
▪ 위치 갱신식 (모드별):
  – GPS모드(gps_raw): p = p_GPS,antenna — /fix 그대로 (투영 X, offset 동결, DR 폴백 X)
  – IMU모드(dr_only): p ← p + v_enc·[cosψ, sinψ]·dt — 초기 원점·헤딩만 GPS, 이후 순수 적분
  – 융합모드(fused): 위 두 식의 가중결합 — p ← DR적분 후, fix마다 p ← p + α·(p_GPS − p)
  – α=1이면 p=p_GPS(레거시 완전동일), 5Hz fix 기준 수렴 시정수 τ_pos ≈ 0.2s/α

## Slide 8
3. 모드별 정보 흐름 요약
무엇이 켜지고 꺼지는가 (v5.8 구현 기준)
구성 요소 | 융합모드 fused(α,trust) | GPS모드 gps_raw | IMU모드 dr_only
위치 소스 | DR 적분 + fix마다 α-당김 | /fix 원시좌표 100% | 엔코더+헤딩 적분 100%
헤딩 소스 | IMU + GPS 코스가 offset 교정(×trust) | IMU (lock 후 offset 동결) | IMU (lock 후 offset 동결)
초기 원점/헤딩 | GPS (헤딩 lock) | GPS (헤딩 lock) | GPS (헤딩 lock) — 유일한 GPS 개입
뒷차축 투영 | ON | OFF (안테나 원시) | ON (위치에 GPS 미반영이라 무관)
GPS 단절 시 | α-수렴이 자동 흡수 (α=1은 DR+블렌딩) | 위치 정지 (폴백 없음) | 영향 없음
drift/연속 보정 | ON (gain × trust) | OFF (trust=0) | OFF (trust=0)
▪ 설계 근거: 세 모드가 별개 구현이 아니라 (α, trust, 투영, DR폴백) 4개 스위치의 프리셋
  – gps_raw = (α=1, trust=0, 투영OFF, 폴백OFF) / dr_only = (α=0, trust=0) — 중간값 실험도 동일 코드로 가능
  – 헤딩 lock 전에는 모드 무관 동일 동작 → 세 모드가 같은 초기조건에서 출발 (공정 비교 보장)

## Slide 9
3. 반복 검증 설계 — 동일경로 · 1 m/s · 모드별 5회
총 15주행 (+α/trust 중간값 옵션)
▪ 통제 변수
  – 경로: 동일 *_remodeled.csv (직선 ≥30m + 코너 2개 이상 포함 권장), 시작점·방향 동일
  – 속도: driving.py max_speed_ms = min_speed_ms = 1.0 으로 고정 (속도계획 개입 제거)
  – 초기화: 출발 전 정지 30s 이상(gyro bias 학습), RTK FIX(🟢) 확인 후 출발, 매 회 노드 재시작
▪ 기록 (ros2 bag record)
  – /fix /ego_state /heading /driving_debug /cmd_vel_raw /imu/data /encoder /gps_status
▪ 평가 지표 (회당 산출 → 모드별 평균±표준편차)
  – CTE RMS·최대 (/driving_debug[3]) — 경로추종 정확도
  – 종점 도착오차 (/driving_debug[2] d2dest) — 누적 오차의 총합
  – 헤딩 drift (/heading[2]) 및 /fix와 /ego_state 위치 잔차 — 융합 내부 상태
  – 조향 반전율·표준편차 (/cmd_vel_raw angular.z) — 진동/승차감
  – 5회 간 궤적 재현성 (랩 간 위치 std) — 모드의 일관성
▪ 예상 순위: CTE·재현성 fused ≥ gps_raw ≫ dr_only(거리에 따라 발산), 조향 부드러움 fused > gps_raw(5Hz 계단·코스노이즈)

## Slide 10
4. 'IMU : GPS = 94 : 6'의 정체 — 헤딩 상보필터 게인
먼저 정리: 위치는 RTK 시 GPS 100%. 94:6이 성립하는 채널은 '헤딩'이다
# gps_imu.py cb_fix() — 1초마다: GPS 코스로 IMU 헤딩의 drift를 측정해 offset을 소량 보정
drift = normalize_angle(exp_dir - gps_dir) # 기대 진행방향(IMU) − GPS 코스 = IMU 누적오차
gain = min(0.10, 0.04 + abs(drift)/250.0) # g = 0.04 ~ 0.10 ← 이것이 'GPS 반영 비율'
self.yaw_offset -= drift * gain # offset ← offset − g·drift
▪ 식으로 쓰면 지수가중(상보) 필터:
ψ_new = ψ_old − g·(ψ_old − ψ_GPS) = (1−g)·ψ_IMU + g·ψ_GPS, g ≈ 0.04~0.10
  – 즉 보정 1회당 IMU (1−g) : GPS (g) = 96:4 ~ 90:10, 대표값 ≈ 94:6 — 'IMU 적분오차를 GPS 절대 기준으로 조금씩 보정'이 정확한 이해
  – 동일 drift 반복 시 지수 수렴: drift_n = (1−g)ⁿ·drift₀ → 시정수 τ = T/g = 1.0s/0.06 ≈ 17s (10~25s)
  – 직선에선 연속미세보정(g=0.04, 5Hz)이 추가 → 직선 실효 GPS 비중이 코너보다 높음
▪ 94:6이 된 근거 — 실패에서 역산된 값 (파일 헤더 v4.9→v5.0 이력)
  – v4.9: g=0.18~0.50(GPS 18~50%) + 코너 허용 → 코너 회전을 drift로 오인, 헤딩 1초당 5~15° 점프 → S자 사행
  – v5.0~5.4: g=0.04~0.10으로 보수화 + gyro 게이트 → '점프 없이 쏠림만 제거'되는 안정 상한이 이 대역
  – 잔류 오차 하한도 만족: 정상상태 drift ε_ss = b·T/g = 0.02°/s·1s/0.06 ≈ 0.33° (CTE 0.03m, 무시 가능)

## Slide 11
4. 비율(g)을 바꾸면 — 예측
트레이드오프: 수렴속도 ↔ GPS 코스 노이즈 주입 (σ_GPS ≈ 2.26°, v5.7.1 실측)
▪ 정상상태 헤딩 노이즈: σ_ψ = σ_GPS·√( g/(2−g) ) 잔류 drift: ε_ss = b·T/g CTE ≈ sin(σ_ψ 또는 ε_ss)×LFD(5m)
게인 g (IMU:GPS) | 수렴 τ | 헤딩 노이즈 σ_ψ | 잔류 drift (b=0.02°/s) | 예상 거동
0.01 (99:1) | 100 s | 0.16° | 2.0° | 매끈하나 상시 CTE ≈0.17m 편향, 코너 후 회복 느림
0.06 (94:6, 현재) | 17 s | 0.40° | 0.33° | 점프 없음 + 쏠림 제거 — 실증된 균형점
0.30 (70:30) | 3.3 s | 0.95° | 0.07° | 빠른 교정, 조향 잔떨림 시작 (CTE 진동 ±0.08m)
0.50 (50:50) | 2 s | 1.30° | 0.04° | 헤딩이 GPS 코스 노이즈 추종 → 진동 ±0.11m
0.18~0.50 (v4.9 실측) | - | - | - | 코너 오인보정 5~15° 점프 → S자 사행 (재현된 실패)
▪ 실험 방법: HEADING_GPS_TRUST가 곧 배율 — trust=5 → g≈0.2~0.5, trust=0.17 → g≈0.01, trust=0 → 순수 IMU 헤딩
  – 예측 검증 포인트: g↑에 따라 /heading의 고주파 분산 증가 & /driving_debug CTE 저주파 편향 감소가 교차하는 지점이 최적
  – 주의: 위 노이즈 식은 직선 기준. 코너에선 phantom drift 잔차가 σ_GPS에 가산되므로 g↑의 부작용이 더 큼 (시간정렬이 완화)

## Slide 12
5. rosbag 기반 AI 파라미터 제안 — 파이프라인
이 저장소의 개발이력(로스백 정량분석→수정→검증)을 자동화하는 구조
ros2 bag ─▶ ① 추출: /driving_debug(cte,p/i/d항,조향), /heading(drift), /fix↔/ego_state 잔차, /imu
─▶ ② 지표화: CTE RMS/최대/편향, 조향 반전율·포화율, 진동 주파수(FFT), drift 통계
─▶ ③ 시스템 식별: 조향응답 δ_act = K·e^(−Ls)/(τs+1)·δ_cmd (이미 실측: K=0.85, L=0.45s)
─▶ ④ 최적화: 식별 모델 폐루프 시뮬에서 비용 J 최소화하는 (Kp,Ki,Kd) / g 탐색
─▶ ⑤ 제안+근거 출력 → 실차 소량 검증(A/B) → 다시 ① (사람은 승인만)
▪ AI가 하는 일의 본질: '증상 → 원인 파라미터' 매핑을 데이터로 수행
  – 예(이 코드의 실제 이력과 동일한 논리): 직선 CTE 상시 +0.14m & 직진 중 요레이트 −3.64°/s → 물리 트림 → STEER_TRIM 제안
  – 예: drift 측정치가 요레이트에 비례(기울기 0.23s) → 시간 미정렬 → GPS_SOLUTION_LATENCY 제안
  – 예: CTE 부호가 주기 T_osc로 교대 + 조향 반전율 높음 → 게인 과다/지연 미보상 → Kd↑ 또는 예측지평↑
▪ 비용함수 (튜닝 목표의 수식화):
J = Σ [ w₁·cte² + w₂·(Δδ)² + w₃·1(조향반전) + w₄·max(0,|cte|−cte_max)² ]
  – w₁: 추종 정확도, w₂·w₃: 액추에이터 마모·승차감(사행 억제), w₄: 안전 하드제약 — 가중치가 곧 운용 철학

## Slide 13
5-A. PID 게인 제안 — 근거 수식
driving.py 속도별 게인 테이블 (Kp 1.6~2.6, Ki 0.12~0.25, Kd 0.14~0.30)을 데이터로 재도출
▪ ① 플랜트 식별 (rosbag에서 회귀)
조향 실현: δ_act(t) = K·δ_cmd(t−L) → K, L 추정 (cmd와 실현 요레이트 ω=v·tanδ/L_wb 의 상호상관)
횡동역학(기구학적 자전거): ċte = v·sinθe, θ̇e = (v/L_wb)·tanδ − v·κ(경로곡률)
▪ ② 안정성 제약 — 지연 L=0.45s가 게인 상한을 결정
루프 교차주파수 ω_c에서 지연 위상손실 = ω_c·L [rad]. 위상여유 45° 확보 조건: ω_c ≲ (π/4)/L ≈ 1.7 rad/s
→ P게인 상한: Kp·(∂ψ/∂δ 경로게인) 이 ω_c를 넘지 않게 — 속도 높을수록 경로게인↑ → 테이블이 속도별인 이유
▪ ③ 적분(I) 사이징 — 이 코드의 Ki_CLAMP=6.0 도출 논리를 일반화
필요 i항 = 정상상태 요구조향(실측 트림 ≈2.2°) → 클램프 = 필요조향 / Ki (0.25×6.0=1.5°)
AI는 rosbag의 '직진 중 평균 조향·CTE 편향'에서 트림을 자동 추정해 Ki·클램프·정적트림 배분을 제안
▪ ④ 탐색: 속도 bin별 (Kp,Ki,Kd)를 베이지안 최적화/CMA-ES로, ①의 시뮬 재생에서 J 평가 → 파레토 상위 제안
  – 검증: 제안 게인으로 기존 rosbag 재생 시뮬 → 예상 CTE·반전율 리포트 → 실차 1~2회 확인 주행

## Slide 14
5-B. GPS:IMU 융합비(g, α) 제안 — 근거 수식
1차원 정상상태 칼만 필터로 '최적 g'가 닫힌 식으로 존재
▪ 모델 (헤딩 채널): 오차 랜덤워크 ε_{k+1} = ε_k + w_k, w~N(0,q), q=(σ_b·T)² (σ_b: 자이로 drift율)
측정 z_k = ε_k + v_k, v~N(0,r), r = σ_GPS² (GPS 코스 노이즈, 직선 실측 σ=2.26°)
▪ 정상상태 칼만 게인 (리카티 해):
K* = (−q + √(q² + 4qr)) / (2r) ≈ √(q/r) = σ_b·T/σ_GPS (q ≪ r 일 때)
▪ rosbag에서 q, r을 추정하는 법
  – r: trust>0 주행의 직선 구간 drift 측정치 분산 (시간정렬 후 값 사용 — 정렬 전 4.36°는 과대)
  – q: trust=0(순수 IMU) 주행에서 ψ−GPS코스 잔차의 시간 기울기 = σ_b 직접 관측, 또는 정지 로그 Allan 분산
▪ 수치 예: σ_b·T = 0.05°(1s), σ_GPS = 2.26° → K* ≈ 0.022 — 현재 g(0.04~0.10)보다 낮음
  – 해석: 순수 잡음 관점 최적은 더 IMU 쪽. 현재 값이 큰 이유는 q에 '온도 drift·코너 스케일오차' 같은 비정상 성분 포함 → AI는 구간별(직선/코너)·상태별(RTK 품질) g 스케줄을 제안 가능
▪ 위치 채널 α도 동일 구조: α* = √(q_pos/r_pos), q_pos=(엔코더+헤딩 DR 예측오차/스텝)², r_pos=(RTK 2cm)²
  – RTK 정상이면 r_pos가 압도적으로 작아 α*→1 (현재 기본값과 일치). RTK 열화(SBAS/FIX) 시 α를 낮추는 적응형 제안이 자연스러운 결론

## Slide 15
정리
▪ ① 융합 이점 = 20Hz 연속 자세 + 정지/코너/후진에서도 유효한 헤딩. GPS는 5Hz·코스만·0.23s 지연
▪ ② IMU 단독은 e_lat ≈ v(ε₀t + bt²/2)로 발산 — 1m/s에서 60m에 ~4m. 음영 통과용, 완주 불가
▪ ③ 세 모드는 (α, trust, 투영, 폴백) 스위치의 프리셋 — 같은 코드·같은 초기화로 공정 비교 가능. 1m/s×5회 프로토콜 확정
▪ ④ 94:6 = 헤딩 상보필터의 보정게인 g(0.04~0.10). v4.9 실패(g 0.18~0.50 → S자 사행)에서 역산된 안정 대역
▪ ⑤ AI 제안 = 로스백 지표화 → 플랜트 식별(K=0.85, L=0.45s) → 비용 J 최소화 탐색. 융합비는 K*≈σ_b·T/σ_GPS 닫힌 식 존재
▪ 다음 액션
  – 재매핑(뒷차축 기준) 후 fused/gps_raw/dr_only × 5회 rosbag 수집
  – trust ∈ {0.17, 1, 5} 스윕으로 4번 예측(노이즈-편향 교차점) 검증
  – 수집 데이터로 5번 파이프라인 1회전: q·r 추정 → g*, α* 산출 → 현재값과 비교